## Slide 1
Prediksi TMA Bulanan Musim Kering 2026
Model LSTM · Sandingan BON A/B & RTOW · Neraca Air · Dashboard Siaga Kekeringan
Pusat Monitoring Bendungan
Subdit OP Bendungan dan Danau · Direktorat Bina OP · Ditjen SDA
Juli 2026

## Slide 2
Ringkasan Eksekutif
Prediksi Agustus–Desember 2026 · 210 bendungan
PMB · Dit. Bina OP
210
bendungan diprediksi (dari 212 terdaftar)
85
di bawah BON B (Kritis) minimal 1 bulan
100
di bawah BON A (Waspada)
119
defisit air Agu–Des (kebutuhan > ketersediaan)
163
di bawah elevasi rencana RTOW
• Model LSTM memprediksi TMA bulanan Agustus–Desember 2026 dari 12 bulan data terakhir, lalu disandingkan dengan ambang BON A, BON B, dan RTOW per bulan.
• Akurasi teruji: MAE 0,83–1,19 m — lebih akurat dari 4 metode pembanding pada dua periode uji backtest.
• Analisis neraca air: kebutuhan vs ketersediaan per bulan per bendungan → status surplus/defisit; defisit terbesar LODAN (118,7 juta m³/bulan).
• Seluruh hasil tersaji di dashboard Streamlit (6 menu) dengan filter pulau/balai/status, dan dapat diunduh sebagai Excel multi-lembar + grafik JPG.
• Daftar Prioritas Perhatian menggabungkan status BON, RTOW, dan defisit air menjadi satu skor untuk menentukan bendungan yang paling butuh tindakan.

## Slide 3
Alur Pengerjaan (Pipeline End-to-End)
python run_pipeline.py — 6 tahap otomatis
PMB · Dit. Bina OP
1. EKSTRAKSI
PostgreSQL SINBAD: TMA, inflow, outflow, storage curve — kunci kolom id database
2. QC DATA
Buang spike >3 m & nilai di luar kurva; gap ≤7 hari interpolasi, sisanya ffill; rerata bulanan
3. NERACA AIR
V_in = ΔV + Qout·86400 volume dari storage curve → inflow bulanan (juta m³)
4. TRAINING LSTM
Encoder–decoder 12→5 bulan, model global, normalisasi per bendungan
5. PREDIKSI
Agu–Des 2026 per bendungan + status vs BON A/B + sandingan RTOW
6. EVALUASI
Backtest 2 periode × 5 metode → MAE/RMSE/ bias/MAPE
• Sumber referensi: data_bon_a_bon_b_rtow_ketersediaan_kebutuhan_air.xlsx (sheet bon a, bon b, rtow, ketersediaan_air, kebutuhan_air) + daftar_bendungan.csv (id;kode;nama;balai;pulau).
• Relasi antar-sumber memakai kolom id (id asli database SINBAD) — bukan lagi asumsi dari kode BDxxx; hasilnya cakupan naik dari 175 menjadi 210 bendungan.
• Kontrol kualitas otomatis: pre-check kesegaran data, batas outflow fisik (10.000 m³/s), bendungan yang seluruh datanya tidak wajar dikeluarkan dengan alasan tercatat (2 bendungan: BD046, BD200).
• Setelah pipeline selesai: streamlit run app.py untuk membuka dashboard.

## Slide 4
Data, QC, dan Persiapan Fitur
PMB · Dit. Bina OP
Sumber & cakupan data
• SINBAD (skema rawdata): 117.598 baris TMA harian, 111.856 outflow, 111.855 inflow, 66.838 titik storage curve.
• Periode historis 2018 – Juli 2026; realisasi 2026 = Januari–Juli.
• 212 bendungan terdaftar → 210 lolos QC dan dimodelkan.
• QC per bendungan:
  – spike harian > 3 m terhadap median rolling 7 hari → dibuang
  – nilai di luar rentang elevasi storage curve → dibuang
  – gap ≤ 7 hari → interpolasi linear; sisanya ambil data sebelumnya
  – TMA bulanan = rata-rata harian hasil QC
• Volume inflow dari neraca air harian, diagregasi bulanan (juta m³); outflow anomali (>10.000 m³/s) diperlakukan sebagai salah entri.
Fitur masukan model
• TMA bulanan ternormalisasi (min–max per bendungan)
• Volume inflow bulanan ternormalisasi
• Encoding siklis bulan: sin & cos (pola musiman)
Ambang sandingan per bulan (Jan–Des):
BON A — batas bawah operasi waspada
BON B — batas bawah operasi kritis
RTOW — elevasi rencana tahunan operasi waduk
Neraca air — ketersediaan vs kebutuhan (m³/bulan);
defisit bila kebutuhan > ketersediaan

## Slide 5
Metode Utama: LSTM Encoder–Decoder Bulanan
PMB · Dit. Bina OP
Input 12 bulan × 4 fitur
Encoder LSTM(64) + Dropout
RepeatVector(5)
Decoder LSTM(64) + Dropout
TimeDistributed Dense(1)
Output TMA 5 bulan (Agu–Des)
• Model GLOBAL (pooled): satu model dilatih dari seluruh bendungan sekaligus.
  – bendungan berdata pendek tetap mendapat pola musiman bersama
  – normalisasi min–max per bendungan menyamakan skala elevasi
• 15.225 sekuens latih; split temporal 80/20.
• Adam lr 0,001 · MSE loss · EarlyStopping + ReduceLROnPlateau.
• Validasi internal: val MAE 0,069 (skala 0–1).
Mengapa LSTM?
• Menangkap ketergantungan temporal panjang (tren resesi TMA musim kering) sekaligus pola musiman.
• Seq2seq multi-horizon: 5 bulan diprediksi sekali jalan, konsisten antar bulan — bukan prediksi berulang yang menumpuk error.
• Adaptasi dari sistem LSTM harian existing (7→5 hari) yang sudah terbukti, dipindah ke resolusi bulanan (12→5 bulan).

## Slide 6
Cara Menguji Akurasi: Backtest & Metode Pembanding
PMB · Dit. Bina OP
Backtest: model dimundurkan ke titik waktu tertentu, memprediksi 5 bulan hanya dari data SEBELUM titik itu, lalu dibandingkan dengan realisasi yang sudah terjadi.
2 periode uji × 210 bendungan × 5 bulan = 1.050 titik uji per metode:
• Agu–Des 2025 — kalender sama dengan horizon prediksi 2026
• Mar–Jul 2026 — periode terbaru berealisasi
LSTM (produksi)
model yang dipakai memprediksi 2026
Persistensi
TMA bulan terakhir dianggap konstan (baseline naif)
Naif musiman
TMA bulan yang sama tahun sebelumnya
Klimatologi
rata-rata TMA bulan kalender yang sama, seluruh histori
Tren linier
regresi 6 bulan terakhir diekstrapolasi 5 bulan
Metrik yang dihitung
MAE — rata-rata selisih absolut (meter); metrik utama.
RMSE — akar rata-rata kuadrat error; menghukum error besar.
Bias — rata-rata error bertanda; positif = prediksi terlalu tinggi.
MAPE thd rentang — MAE ÷ rentang TMA historis bendungan (%), agar bendungan dangkal & dalam sebanding.
Catatan kejujuran: periode uji masih berada dalam rentang data pelatihan model produksi, sehingga skor LSTM cenderung optimis. Baseline tidak "belajar" apa pun sehingga tetap pembanding yang adil.

## Slide 7
Hasil Akurasi: LSTM Terbaik di Kedua Periode Uji
PMB · Dit. Bina OP
LSTM (produksi)
MAE 1,19 m (uji Agu–Des 2025)
MAE 0,83 m (uji Mar–Jul 2026)
RMSE 1,63 m · bias +0,21 m
MAPE 18,3% dari rentang TMA
• Lebih akurat 36–56% dibanding baseline terbaik di tiap periode.
• Persistensi & naif musiman = pembanding terkuat; klimatologi terlemah.
• Bias kecil (+0,2 m): prediksi tidak sistematis terlalu tinggi/rendah.
• Rincian per bendungan tersedia di output/prediksi/evaluasi_metode.xlsx.

## Slide 8
Dashboard Streamlit — Struktur & Filter
streamlit run app.py
PMB · Dit. Bina OP
🏜️ Siaga Kekeringan
KPI nasional, donat status, batang per bulan/balai, kalender kritis, defisit air, daftar prioritas berskor, akurasi & metode
📈 Detail Bendungan
grafik sandingan interaktif (realisasi, prediksi, BON A/B, RTOW), narasi otomatis, neraca air per bulan, unduh JPG/Excel
🚨 Pemantauan Agustus 2026
tabel pemantauan bulan fokus (bisa ganti Sep–Des): selisih ke BON A/B & RTOW, peringkat kerawanan
🗂️ Rekap & Di bawah BON B
rekap semua bendungan + rincian bulan yang menembus BON B + rekap per balai
🧩 Data Belum Cocok
bendungan yang datanya belum terhubung antar sumber + tindak lanjut per kategori
⬇️ Unduh Laporan
Excel 10 lembar + ZIP grafik JPG — semua bendungan atau hanya yang di bawah BON B
Filter global (panel kiri)
• Pulau / wilayah
• Balai (BBWS/BWS)
• Status terburuk prediksi
Berlaku di semua menu — termasuk isi berkas Excel/ZIP yang diunduh, sehingga tiap balai bisa membuat laporan wilayahnya sendiri.

## Slide 9
Menu Siaga Kekeringan — Ringkasan Visual Nasional
PMB · Dit. Bina OP
• KPI: 210 dipantau · 85 kritis · 100 waspada · 119 defisit air · 163 di bawah RTOW
• Donat: proporsi status terburuk Agu–Des
• Batang bertumpuk: status per bulan — kondisi terberat Desember (65 kritis)
• Batang per balai: BBWS NT I paling terdampak

## Slide 10
Siaga Kekeringan — Kalender Kritis, Defisit Air, Prioritas
PMB · Dit. Bina OP
• Kalender panas: bulan merah = prediksi di bawah BON B — terlihat kapan tiap bendungan mulai kritis
• 15 defisit air terbesar: LODAN 118,7 · BILI BILI 90,3 · PENJALIN 68,6 juta m³
• Daftar Prioritas: skor = 3×kritis + 1×waspada + 2×defisit air + 1×bawah RTOW

## Slide 11
Menu Detail — Grafik Sandingan per Bendungan
PMB · Dit. Bina OP
• Hijau: realisasi Jan–Jul 2026
• Merah putus-putus: prediksi LSTM Agu–Des (lingkaran = bulan di bawah BON B)
• Amber/coral: BON A/BON B + zona kritis
• Biru titik-titik: RTOW (rencana operasi)
• Tersedia interaktif (hover) di dashboard, dan versi JPG untuk laporan
• Narasi otomatis: tren, TMA minimum, bulan pertama menembus ambang, rekomendasi

## Slide 12
Menu Detail — Neraca Air: Kebutuhan vs Ketersediaan
PMB · Dit. Bina OP
• Batang teal = ketersediaan, navy = kebutuhan (juta m³/bulan)
• Defisit bila kebutuhan > ketersediaan pada bulan tsb; ditandai ▼
• Analisis otomatis per bendungan: bulan defisit, defisit terbesar, total setahun, rekomendasi alokasi
• Tabel berwarna ikut masuk ke lembar Excel "Neraca Air Bulanan"

## Slide 13
Ekspor Laporan — Excel & Grafik JPG
PMB · Dit. Bina OP
Excel multi-lembar (siap Nota Dinas)
• Penjelasan — metodologi, arti status, definisi kolom, batasan
• Ringkasan Bendungan — 1 baris/bendungan + narasi otomatis
• Pemantauan Agustus — selisih ke BON A/B & RTOW
• Prediksi Bulanan — data lengkap realisasi + prediksi
• Di bawah BON B (bulan fokus & Agu–Des)
• Rekap per Balai · Rekap Neraca Air · Neraca Air Bulanan
• Data Belum Cocok — masalah data + tindak lanjut
• Pewarnaan status, autofilter, freeze pane otomatis
Grafik JPG / ZIP
• JPG grafik sandingan per bendungan (unduh satuan)
• ZIP semua bendungan — folder KRITIS / WASPADA / NORMAL / TANPA-BON (±45 detik utk 210 grafik)
• Grafik peringkat kerawanan bulanan
• Dua cakupan: semua bendungan / hanya di bawah BON B
Semua ekspor mengikuti filter aktif (pulau/balai/status),
dibuat di memori — tidak menulis file sementara di server.

## Slide 14
Kesimpulan & Tindak Lanjut
PMB · Dit. Bina OP
• Sistem end-to-end berjalan penuh: 1 perintah pipeline + 1 perintah dashboard.
• 85 bendungan diprediksi menembus BON B pada Agu–Des 2026 — puncaknya Desember (65 bendungan); daftar prioritas siap dipakai untuk penetapan tindakan.
• 119 bendungan defisit air pada musim kering — perlu penyesuaian alokasi/pola tanam di bulan defisit.
• Akurasi model terukur dan diperbandingkan (MAE 0,83–1,19 m, terbaik dari 5 metode).
• Tindak lanjut disarankan:
  – verifikasi nilai BON anomali pada file referensi (mis. KEDUNG OMBO September)
  – perbaiki 2 bendungan yang datanya ditolak QC (BD046, BD200)
  – jalankan ulang pipeline tiap awal bulan agar prediksi bergerak maju
  – retrain dengan cutoff kalender terpisah untuk skor akurasi yang lebih konservatif
Cara menjalankan
1) python run_pipeline.py
(±10–15 menit)
2) streamlit run app.py
Pusat Monitoring Bendungan Subdit OP Bendungan dan Danau Dit. Bina OP · Ditjen SDA